县级环境保护行政主管部门审批意见： 清环审（2017）16号 地瓜干生产基地项目位于清流县灵地镇灵和村，建设内容为年产625吨地瓜干，建设单位为清流县远发食品有限公司。项目总投资3067万元，其中环保投资25万元。项目经清流县经信局闽经信备[2017]G04081号备案，符合国家产业政策，选址合理，在全面落实环境影响报告表中提出的各项环保设施和措施的情况下，项目建成投入运营后，对周边的环境影响较小，能达到所在地环境功能区划的要求。我局同意该项目按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行建设，但要求建设单位着重做好以下工作： 在施工期要加强日常管理，采取有效措施减少施工扬尘、施工废水和施工噪声对周围环境的影响，且建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置。施工结束后应及时对裸露地进行植被恢复，防止水土流失。 场内必须实行雨污分流。地瓜清洗废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准后排放；蒸煮糖水重复利用，不得外排；锅炉烟气除尘用水循环使用，不得外排；生活废水经化粪处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准后，用于厂区周边农田浇灌，不得外排； 3、项目生产过程中不得使用燃煤锅炉；锅炉烟气经除尘器处理后，再经30m高排气筒达标排放，烟尘、二氧化硫和氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》中表2锅炉大气污染物排放浓度限值的要求； 4、采用低噪声设备，采取相应的减震、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。 5、不新鲜的地瓜和地瓜皮及时妥善处置或综合利用，不得随意倾倒外排；清洗池沉渣经风干后可以用于周边道路坑挖回填；污泥、除尘沉渣和锅炉灰渣先收集于暂存间（具备三防措施）后定期外卖给周边农户作为有机肥；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。 6、根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，主动接受社会监督；对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。 7、按照国家规定设置规范的污染物排放口，设置标志牌。 8、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序申请取得排污许可证方能正式投入生产。 9、在生产经营过程中，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治及防止生态破坏措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新报批环境影响评价文件。 （公 章） 经办人： 2017 年11 月 6日