明环评清〔2020〕1号

三明市生态环境局关于

福建清流鑫丰强生态蛋鸡产业及有机

肥加工生产建设项目环境影响报告书的批复

福建省鑫丰强农业有限公司：

你单位报送的《福建清流鑫丰强生态蛋鸡产业及有机肥加工生产建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及申请报告收悉，我局于2020年10月29日受理该报告书，并于2020年10月29日至2020年11月11日进行受理公示（10个工作日）；于2020年11月2日至2020年11月6日进行拟审批公示（5个工作日）；2次公示均在清流县人民政府门户网站上进行，公示期间未收到关于该报告书的意见。经研究，现批复如下：

- 该项目位于清流县里田乡里田村，生产规模为年存栏50万羽蛋鸡，育雏鸡10万羽，年产鸡蛋10800吨，有机肥19710吨，年均出栏淘汰鸡约30万羽。其中一期年存栏蛋鸡20万羽，育雏鸡5万羽，年产鸡蛋4320吨，有机肥8935.2吨，年均出栏淘汰鸡12万羽；二期年存栏蛋鸡30万羽，育雏鸡5万羽，年产鸡蛋6480吨，有机肥13402.8吨，年均出栏淘汰鸡18万羽。总投资108000万元，环保投资495万元，占地面积约118.099亩。项目采取“网上笼养、全进全出”的饲养方式，干清粪工艺养殖蛋鸡。建设内容有：主体工程（蛋鸡养殖舍、育雏舍、饲料车间、有机肥处理车间、蛋库）、辅助工程（管理房、办公楼、宿舍楼）、公用工程、环保工程。

根据清流县畜牧兽医水产中心关于福建省鑫丰强农业有限公司蛋鸡养殖指标调剂的函（清牧水函〔2020〕18号），本项目的建设符合我县畜牧业“十三五”发展规划及目标要求，并经清流县发展和改革局备案（闽发改备[2020]G040019号）。依据项目环境影响报告书评价结论及技术审查意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从生态环境方面同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施。

二、在项目设计、建设和运营中，你公司必须认真落实报告书中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期污染防治。在施工期要加强日常管理，并按报告书的要求采取措施减少施工扬尘、施工废水和施工噪声对周围环境的影响，且工程渣土、建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置。施工结束后及时进行场地清理，对破坏的迹地进行绿化修复，防止水土流失。

（二）加强水污染防治。场内必须实行清污分流、雨污分流。生活污水及鸡舍冲洗废水经污水管收集，排入厂内污水处理装置处理，该处理系统末端设置废水暂存池（兼事故应急池）150m3,排水口接入厂内灌溉系统，定期浇灌周边农田（种植水稻和蔬菜等）；生物除臭喷淋塔的废水循环利用，循环一定程度后的浓缩液喷入有机肥中发酵综合利用，不外排。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制。

（四）加强大气污染防治。采用源头控制、过程控制及终端处理等措施，减降养殖区恶臭污染物的产生；养殖区鸡粪由密闭输送带直接输送至有机肥生产车间内；有机肥生产车间为封闭车间，由引风机抽风使车间内呈负压状态，将车间内废气（含病死鸡无害化处理产生的废气）全部引至生物除臭喷淋塔内处理后由15m高排气筒排放；饲料车间产生的粉尘应通过收尘器处理收集后综合利用；在各鸡舍出口设置拦挡网，防止羽毛逸散至外环境中。

（五）加强噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（六）加强固体废物污染防治。鸡舍鸡粪由密闭输送带直接输送至有机肥生产车间内制成有机肥外售；蛋鸡出栏清舍时的饲料残渣、散落的羽毛和清捞的污水处理系统污泥（含粪渣）混入鸡粪生产有机肥；病死鸡及时发现立即清理，送至畜禽有机废物处理机高温无害化处理。动物防疫产生的医疗垃圾属于危险废物，按规范先收集至兽医室等暂存场，再交由有资质的相关部门回收处理。暂存场应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志；各固体危废按照危险废物特性分类存放，包括医疗废物的包装物、注射器及废弃药品，禁止混合收集，贮存，运输；采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。配合当地政府，及时发现并化解项目实施过程中可能存在的环境问题，切实维护人民群众的环境权益。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定申请取得排污许可证，并组织开展环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入养殖。

四、在生产经营过程中，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批本工程的环境影响评价文件。

三明市生态环境局

2020年11月12日