明环评清〔2020〕2号

三明市生态环境局关于

清流兴联丰60万羽生态蛋鸡产业及

有机肥深加工项目环境影响报告书的批复

福建兴联丰农牧发展有限公司：

你单位报送的《清流兴联丰60万羽生态蛋鸡产业及有机肥深加工项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及申请报告收悉，我局于2020年10月29日受理该报告书，并于2020年10月29日至2020年11月11日进行受理公示（10个工作日）；于2020年11月2日至2020年11月6日进行拟审批公示（5个工作日）；2次公示均在清流县人民政府门户网站上进行，公示期间未收到关于该报告书的意见。经研究，现批复如下：

一、该项目位于清流县嵩溪镇原林果场，生产规模为年存栏60万羽蛋鸡，年产鸡蛋8640吨、有机肥13954吨，年均出栏淘汰鸡约36万羽，总投资22000万，环保投资495万元，占地面积约6.27公顷。项目采取“网上笼养、全进全出”的饲养方式，干清粪工艺养殖蛋鸡。建设内容有：主体工程（蛋鸡养殖舍、雏鸡养殖舍、饲料车间、有机肥处理车间、蛋库）、辅助工程（管理房、办公楼、宿舍楼）、公用工程、环保工程。

根据清流县畜牧兽医水产中心关于对福建兴联丰农牧发展有限公司60万羽蛋鸡养殖项目建设的意见，本项目的建设符合我县畜牧业“十三五”发展规划及目标要求，并经清流县发展和改革局备案（闽发改备[2020]G040049号）。依据项目环境影响报告书评价结论及技术审查意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从生态环境方面同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施。

二、在项目设计、建设和运营中，你公司必须认真落实报告书中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期污染防治。在施工期要加强日常管理，并按报告书的要求采取措施减少施工扬尘、施工废水和施工噪声对周围环境的影响，且工程渣土、建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置。施工结束后及时进行场地清理，对破坏的迹地进行绿化修复，防止水土流失。

（二）加强水污染防治。场内必须实行清污分流、雨污分流。生活污水及鸡舍冲洗废水经污水管收集，排入厂内污水处理装置处理，该处理系统末端设置废水暂存池（兼事故应急池）150m3,排水口接入厂内灌溉系统，定期浇灌周边农田（种植薯地、木薯、蔬菜等）；生物除臭喷淋塔的废水循环利用，循环一定程度后的浓缩液喷入有机肥中发酵综合利用。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制。

（四）加强大气污染防治。采用源头控制、过程控制及终端处理等措施，减降养殖区恶臭污染物的产生；养殖区鸡粪应采取有效密闭措施转运至有机肥生产车间内（或阳光棚）,采取有效措施减少恶臭产生量及排放量，不得影响周边大气环境质量；饲料车间产生的粉尘应通过收尘器处理收集后综合利用；在各鸡舍出口设置拦挡网，防止羽毛逸散至外环境中。

（五）加强噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（六）加强固体废物污染防治。养殖区鸡粪应采取有效密闭措施转运至有机肥生产车间内，制成有机肥外售；蛋鸡出栏清舍时的饲料残渣、散落的羽毛和清捞的污水处理系统污泥（含粪渣）混入鸡粪生产有机肥；病死鸡及时发现立即清理，送至畜禽有机废物处理机高温无害化处理。动物防疫产生的医疗垃圾属于危险废物，按规范先收集至兽医室等暂存场，再交由有资质的相关部门回收处理。暂存场应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志；各固体危废按照危险废物特性分类存放，包括医疗废物的包装物、注射器及废弃药品，禁止混合收集，贮存，运输；采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。配合当地政府，及时发现并化解项目实施过程中可能存在的环境问题，切实维护人民群众的环境权益。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定申请取得排污许可证，并组织开展环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入养殖。

四、在生产经营过程中，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批本工程的环境影响评价文件。

三明市生态环境局

2020年11月12日