明环评清〔2021〕4号

三明市生态环境局关于清流县百通路桥建设有限公司

清流县G356线至浦梅铁路清流客运站公路

连接线工程环境影响报告书的批复

清流县百通路桥建设有限公司：

你单位报送的《清流县百通路桥建设有限公司清流县G356线至浦梅铁路清流客运站公路连接线工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2021年6月15日受理该报告书的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，同时将报告书及公众参与说明信息全本公示。并于2021年6月22日在清流县人民政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开。上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。经研究，对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

一、该项目位于清流县龙津镇桥下村、供坊村。路线起于国道G356线清流县白石桥桥头（起点桩号：K0+000.000），利用现有白石桥向前展线，在桥下村居民区右拐至马头山，沿山垄继续向前下穿泉南高速石竹大桥，终于浦梅铁路清流客运站站前（终点桩号：K2+806.145），项目全长2.806145km。全线按设计速度40km/h的二级公路标准进行设计，路基宽16米，双向4车道，沿线交叉2处，涵洞5道，水泥混凝土路面。

在全面落实报告书和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。因此，在你公司取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强生态环境保护

本工程沿线设置1个施工场地、3个临时堆土场，3个淤泥翻晒场，你单位应严格按照水土保持主管部门要求，落实水土保持方案报告提出的各项措施，做好项目沿线、施工场地等的水土保持工作，减少植被破坏和水土流失；严格控制施工区域，占用的林地、土地面积不得超过相关部门的许可范围；弃方应及时运往马头村农田整理利用，严禁开挖的土、石沿河倾倒；施工结束后，对施工临时占地进行复垦或植被恢复。

（二）加强水环境保护

严格施工管理，施工期生产废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。施工期生活废水主要依托周边村庄现有的设施处置。

（三）严格控制噪声环境影响

优化施工机械和工艺，加强施工期噪声控制，合理安排施工时间和设备布置，并采取降噪措施，防止噪声扰民。建议当地政府在公路两侧距离路中心线18m范围内不建设未采取降噪措施的居民区、学校、医院等声敏感建筑物。

（四）加强大气环境保护

做好施工现场、施工运输道路的防尘工作，在施工场地出口设置冲洗设施，运输车辆驶出施工场地前进行冲洗，运输材料、土石的车辆必须进行密闭，并采取洒水等抑尘措施，防止施工扬尘对周围环境造成影响。

（五）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，要明确环境保护责任主体，细化环保投资概算，落实环境保护设计合同，将生态保护与污染防治措施纳入施工承包合同中。

四、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2021年6月29日