清环审〔2019〕4号

三明市清流生态环境局关于

福建千叶百肽生物科技有限公司蔬菜萃取纯

植物性一氧化氮供体生产项目环境影响报告表的批复

福建千叶百肽生物科技有限公司：

你公司报送的《福建千叶百肽生物科技有限公司蔬菜萃取纯植物性一氧化氮供体生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及申请报告收悉，我局于2019年4月12日受理该报告表，并于2019年4月12日至2019年4月25日进行受理公示（10个工作日）；于2019年4月17日至2019年4月23日进行拟审批公示（5个工作日）；2次公示均在清流县人民政府门户网站上进行，公示期间未收到关于该报告表的意见。经研究，现批复如下：

一、该项目位于清流县龙津镇城南工业园，生产规模为年产固体饮料170吨、纯植物性一氧化氮供体萃取口服液100吨、食品150吨、压片糖100吨。项目总投资10000万，环保投资82万元，占地面积15990平方米。

项目经清流县发展和改革局备案（闽发改外备[2017]G04014号），根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从生态环境方面同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施。

二、在项目设计、建设和运营中，你公司必须认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期污染防治。在施工期要加强日常管理，并按报告表的要求采取措施减少施工扬尘、施工废水和施工噪声对周围环境的影响，且建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置。施工结束后应及时对裸露地进行植被恢复，防止水土流失。

（二）加强水污染防治。场内必须实行清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池预处理与生产废水，再经废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准后，接入城区污水管网进入县城污水处理厂处理。

（三）加强大气污染防治。项目生产过程中应使用电锅炉供热。烘干工序和破碎筛分工序的粉尘废气经处理达标后，通过15m高排气筒排放，粉尘排放执行《大气污染物排放准》GB16297-1996）中二级标准。

（四）加强噪声污染防治。应选用低噪声设备，设备设置减振垫，并采取有效减振和降噪措施，合理布局，东西北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，临路南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

（五）加强固体废物污染防治。废紫外线灯管和废弃反渗透膜等危险废物，按规范先收集暂存于危废暂存间，并及时委托有资质的危险废物处理机构处理，暂存间应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志，采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求；废包装袋/桶收集后外售综合利用，不合格产品、废培养基经高温消毒灭菌后和生活垃圾统一收集委托环卫部门清运处理。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。配合当地政府，及时发现并化解项目实施过程中可能存在的环境问题，切实维护人民群众的环境权益。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设置标志牌。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定申请取得排污许可证，并组织开展环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、在生产经营过程中，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批本工程的环境影响评价文件。

三明市清流生态环境局

2019年4月26日

三明市清流生态环境局办公室      2019年4月26日印发